ESTUDO DA EVOLUÇÃO MICROESTRUTURAL DO COMPÓSITO METÁLICO USANDO LIGNINAS EXTRAÍDA DA MADEIRA

FERNANDES, Hedielle Brasil1 (hedielly@hotmail.com); DE SOUZA, Armando Cirilo2 (armandocirilo@yahoo.com); ROSSI, Jesualdo Luiz3 (jelrossi@ipen.br); OLIVEIRA, Rony Gonçalves4(rgoliveira@uems.br); GOUVÊA, Adriana de Fátima Gomes5 (agouvea@uems.br).

1 Discente do curso de Engenharia Florestal da UEMS – Aquidauana; PIBIC/UEMS;

2 Docente do curso de Engenharia Florestal da UEMS – Aquidauana; CEPEMAT/UEMS, INFI/UFMS- IPEN/USP;

3 Pesquisador do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares – IPEN/USP;

4 Docente do cursos de Engenharia Ambiental da UEMS – Dourados; CEPEMAT/UEMS;

5 Docente do curso de Engenharia Florestal da UEMS – Aquidauana.

A pesquisa no desenvolvimento de tecnologia e inovação, tem buscado utilizar produtos que possam ser obtidos de fontes renováveis. Considerando o avanço na indústria de celulose no Brasil, e a grande quantidade de resíduos produzidos, há um interesse da utilização tecnológica no refinamento desses resíduos, nesse processo temos a lignina kraft como a segunda fonte mais abundante de matéria-prima natural, e a maior fonte de polímeros aromáticos de natureza fenólica. A lignina extraída da biomassa lignocelulósicas, apresenta diversas aplicações, por exemplo, na produção de aromáticos, adesivos e como substituto fenólico em resina. Na engenharia e ciências dos materiais, existe uma demanda em materiais para blindagem de radiação, com baixo custo e de propriedade nacional, o que justifica o interesse nesse trabalho. O método de precipitação ácida foi aplicado para isolar a lignina de resíduos de madeira, em duas etapas. Na primeira, o gás carbônico é borbulhado no licor negro a quente, recuperando entre 75 e 80% da lignina por filtração, na segunda, após a concentração, o filtrado é tratado com ácido sulfúrico, recuperando cerca de 10% de lignina. O metal de tungstênio em forma de pó utilizado com metal base, foi passado em diferentes filtros, para separar a granulometria, e em seguida levado ao misturador para obter melhor homogeneidade. O pó de tungstênio foi misturado junto a lignina para formar o compósito de tungstênio. As amostras foram prensadas com uma carga na ordem de 300 MPa e submetidas ao tratamento térmico com temperatura na ordem 800C por 1 hr. As amostras do compósito formado foram levadas a preparação metalográfica. Após o embutimento e polimento das amostras, as mesmas foram submetidas a caracterização de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e sistema de energia dispersiva (EDS). Com os resultados, foi possível observar a evolução microestrutual, a formação de fases, tamanho de partículas e a composição química do compósito. Essas amostras de compósitos formado entre um metal e uma substância orgânica, serão submetidas em novos ensaios mecânicos e de radiação α, β e γ, podendo substituir outros materiais no transporte de substâncias radiativas.

Palavra-chave:  Lignina. Tungstênio. Compósito.

Agradecimentos: Ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC-UEMS, INFI/UFMS. CAPES, FUNDECT e CNPq pela concessão de bolsa.