UEMS - PESQUISA - ENGENHARIA AMBIENTAL (UEMS - DOURADOS)

DELIMITAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO LARANJA DOCE, COM AUXÍLIO DE MDS DE MÉDIA ESCALA E GEOTECNOLOGIAS LIVRES.

José Renato Doreto Hernando (jrdoreto@gmail.com)

RESUMO

A bacia hidrográfica pode ser considerada como a unidade de controle para as entradas e saídas  de fluxos  contínuos  de materiais.A  topografia  é o principal  fator  determinante  nos processos de transporte de materiais, desta forma, os modelos que tratam da distribuição das águas na bacia hidrográfica, requerem dados baseados nas características físicas desta bacia, tais como, limites da bacia e sub-bacias, inclinação, comprimento, largura, forma de declive, orientação das vertentes, características dos planos e dos canais de drenagem.

A padronização e automatização do traçado de bacias hidrográficas são fundamentais para a efetivação adequada da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), evitando-se possíveis conflitos de utilização dos recursos hídricos. O processamento de imagens de radar e seu alto potencial no desenvolvimento de modelos digitais de elevação (MDE) viabiliza a delimitação e estudo das bacias hidrográficas.  Na atualidade  tem-se como principal  fonte de dados altimétricos  os dados  Shuttle Radar Topography Mission - SRTM,   denominados   Modelos   digitais   de   Superfície   –   MDS.  De   acordo   com  Valeriano   (2006),   os   dados   originais   do   SRTM   com

resolução   espacial   de   90   (noventa)   metros   apresentam   capacidade   limitada   para   modelar

características de drenagem. Modelos digitais oriundos do SRTM podem apresentar erros atribuídos à ruídos na aquisição e transferência dos dados, e à

geometria da órbita. Os Sistemas de Informação   Geográficas   (SIG)   oferecem   um   conjunto   de   potencialidades   no   que   se   refere   àcartografia ambiental, uma vez que a partir de toda a aquisição, manipulação e integração de informação,   é  possível   a   geração   de   cartas   temáticas,   possibilitando   a  relação   dos   elementos característicos do meio físico com os elementos socioeconômicos da bacia hidrográfica.  Ante o exposto este trabalho tem como objetivo a delimitação da bacia hidrográfica do córrego LaranjaDoce   utilizando   dados   SRTM   4,   de   resolução   espacial   de   30   metros,   com   auxílio de geotecnologias livres.

Palavras-chave: Delimitação, MDE, MDS, Baica Hidrográfica.