UEMS - PESQUISA - ENGENHARIA FÍSICA (UEMS - DOURADOS)

SIMULAÇÃO DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS DE ALTA DENSIDADE USANDO O MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS

Cláudia Santos (claudia.santos1996@hotmail.com)

RESUMO

Um guia de onda como o próprio nome já diz são estruturas que guiam ondas sonoras ou eletromagnéticas, quando essa ação acontece o sinal emitido por ela se expande e se propaga sem perdas de energia. Porém uma mudança na direção do guia de onda dielétrico causa uma perturbação que faz com que haja a perca de radiação, resultando em uma transmissão de energia baixa. Um método para a redução da perca de radiação, é proposto. Esse método se baseia na adição de uma cavidade ressonante no canto do guia de onda. Através de um código numérico baseado no Método dos Elementos Finitos Bidimensionais (FEM 2D - Finite Element Method) uma simulação numérica foi realizada em algumas configurações de guias de onda. Guias de ondas de 90º com camadas de PML (Perfectly Matched Layer) em seus limites foram criados e utilizados para a simulação onde é mostrada a amplitude do campo e a resposta (transmissão e reflexão) para vários valores de comprimento de onda. Ao observar os dados para o guia de onda de 90º, nota-se que devido a incompatibilidade no canto, uma grande parte da energia é perdida, resultando em uma transmissão muito baixa. Então novas simulações envolvendo guias de onda com camadas de PML em seus limites e com cavidades ressonantes foram realizadas e a partir dos dados obtidos de transmissão e reflexão é visto que comparado com o guia de onda de 90º a transmissão aumenta e a reflexão diminui. Simulações envolvendo guias de onda com cavidades ressonantes e cortes de 45º também foram realizadas. Nos dados obtidos a transmissão também aumentou e a reflexão também diminuiu, comparado ao guia de onda de 90º. Isso se repete na comparação dos dados do guia de onda com corte de 45º com o guia de onda que possui apenas o ressonador. A partir dos dados obtidos em todas as simulações, concluiu-se que os métodos propostos no projeto para a redução da perca de radiação foram eficientes e os dados obtidos nas simulações estão de acordo com o que se esperava encontrar. Novas simulações podem ser realizadas futuramente ao modificar os guias utilizados, para encontrar os valores ideais de transmissão e reflexão.

Palavras-chave: Guias de onda, simulação númerica, cavidades ressonantes, transmissão, reflexão.