UEMS - PESQUISA - ENGENHARIA AMBIENTAL (UEMS - DOURADOS)

ANÁLISE COMPARATIVA DO ENCERRAMENTO DO LIXÃO E TRANSIÇÃO PARA ABERTURA DE ATERRO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA – MS

Anderson Secco Dos Santos (anderson.ambiente@gmail.com)

Isabella Hananda Salmazio Sales (isahananda@gmail.com)

Thayza Claudia Matos Sovernigo (thayza_sovernigo@hotmail.com)

Amanda Verga Brumatti (amanda.brumatti08@gmail.com)

Elioterio Fachin Dias (elioteriodias@gmail.com)

RESUMO

O aumento populacional desordenado e o crescente consumo de produtos vêm acelerando a geração de resíduos sólidos. Alguns resíduos sólidos contêm substâncias perigosas em sua composição e, quando dispostos de maneira inadequada, por exemplo, em lixões, podem acarretar em diversos danos ao meio ambiente e à saúde pública, daí a importância de procurar alternativas para solucionar ou minimizar tal problema. Assim, o trabalho apresenta uma análise e comparação da área de encerramento de um lixão e da área de transição para aterro sanitário no município de Sidrolândia – MS. O lixão de Sidrolândia recebe os resíduos sólidos do município há mais de 15 anos e, atualmente, recebe diariamente 30 toneladas de resíduos, localizado ao lado de um silo de sementes e rodeado de áreas agrícolas. A destinação do lixo é inadequada, visto que a área apresenta o lençol freático aflorado e a ausência de mantas impermeabilizantes, que acarretou a contaminação da água subterrânea através de todo o chorume gerado. Dessa forma, o Ministério Público Estadual notificou a Prefeitura Municipal, através de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), exigindo a solução para o problema, fazendo-se necessário um Plano de Encerramento do lixão e exigiu a destinação correta dos resíduos.  A procura de soluções para os resíduos tem se constituído num grande desafio, sobretudo no que diz respeito à degradação da qualidade dos solos, do ar e dos recursos hídricos, tornando-se necessária a busca de soluções capazes de reduzir o impacto de sua destinação. O passo inicial para a destinação final adequada começa com a seleção de locais favoráveis para a implantação do aterro sanitário, sob os aspectos ambientais e sociais. Áreas adequadas, além de promoverem a proteção ao ambiente e à saúde pública, resultam em menores gastos com as etapas de implantação, operação e encerramento do empreendimento, gerando economia em todo o processo. Uma possível solução para a redução da quantidade de lixo depositado em aterros sanitários seria a conscientização ambiental da população e a implementação da coleta seletiva, pois os resíduos possuem valor econômico agregado elevado quando separados corretamente e destinados a reciclagem, reaproveitamento e co-processamento, levando-os para aterros sanitários somente os rejeitos, assim aumentando sua vida útil.

Palavras-chave: Resíduos Sólidos; Sustentabilidade; Impactos Ambientais; Meio Ambiente.