UEMS - PESQUISA - ENGENHARIA FÍSICA (UEMS - DOURADOS)

DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO DE DETECÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTOMÁTICO DE VAGAS DO ESTACIONAMENTO CENTRAL DA UEMS

Jéssica Mantelato Bomfim Corrêa (jessicamantelato@hotmail.com)

Daniel Cesar Braz (dcbraz.uems@gmail.com)

RESUMO

A necessidade crescente de buscar alternativas que facilitem o cotidiano e minimizem o tempo gasto faz com que se pense em métodos que tornam mais prático quais quer atividade diária. Nesse contexto, inúmeras problemáticas surgem inclusive mobilidade urbana, os transtornos causados pelo número cada vez maior de carros, problemas relacionados a trânsito caótico e congestionamento são relacionados a uma dificuldade ainda mais intrigante encontrar vagas disponíveis em um estacionamento. Diante disso, criar sistemas, protótipos e módulos que resolvam tal impasse se tornam cada vez mais importante, para tal microcontroladores podem ser empregados como solução para projetos devido a sua capacidade de processamento e de seu funcionalidade de sistema computacional. Este trabalho teve como objetivo contribuir com o projeto de pesquisa intitulado InfraUEMS (Contribuições para Melhoria da Infraestrutura da UEMS – Unidade Dourados (Fase 1)) com o desenvolvimento de um módulo de detecção de veículos. A metodologia utilizada neste projeto é formada por duas partes: o hardware e o software. O hardware foi composto por um microcontrolador ESP8266 ESP-12E Wi-Fi e sensor ultrassônico esses elementos são responsáveis por fazer a leitura dos sensores e enviar a informação do estado de ocupação das vagas para o computador principal que apresenta essas informações. A parte de software foi formada pelo software embarcado, o qual foi executado pelo computador embarcado (módulo ESP8266 ESP-12E). O software foi responsável pela realização da comunicação com o computador principal, e comunicação com o sensor para aquisição da leitura e processamento assim, torna se possível verificar o estado de ocupação das vagas do estacionamento (livre ou ocupado). Por meio de pesquisas realizadas em sites técnicos e fóruns de discussão pode se obter maior conhecimento técnico, analisou se os componentes que realizaram o módulo de detecção de vagas necessitou se estudar cada componente e suas especificações, deste modo foi possível realizar as integrações necessárias. Durante o projeto, foi desenvolvido programas simples que permitiram o aprendizado do software e suas funcionalidades.

Palavras-chave: InfraUEMS, Estacionamento, Módulo detecção