DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO ANDROID PARA ACESSO A UM BANCO DE DADOS CLIMÁTICO
COM REPLICAÇÃO ASSÍNCRONA DO MYSQL USANDO O MODELO MASTER-SLAVE

FIGUEREDO, Eder Martins (031355@comp.uems.br)

Discente do curso de Ciência da Computação UEMS – Dourados.

A agricultura de precisão tem por objetivo monitorar e orientar o produtor do campo
na gestão de sua propriedade visando um manejo da variabilidade espacial e temporal
associada ao aumento da produção e da qualidade ambiental. A variável
climática DPM (duração do período de molhamento foliar) tem recebido bastante atenção na
agricultura de precisão. As formas mais comum de obter a DPM são:
medidas diretas, com sensores mecânicos ou automáticos, por meio de estimativas 
empíricas, em modelos complexos, ou radares meteorológicos, gerando dados climáticos que são enviados a um computador com sistema servidor de banco de dados. Na agricultura de precisão, é essencial que os dados estejam disponíveis no local e a uma velocidade
desejável para tomadas de decisões. Para isso, é importante empregar técnicas que possibilitem a distribuição dos dados, como a replicação de dados. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um aplicativo, para o sistema operacional Android, que permite o acesso a informações climáticas, disponíveis no banco de dados em tempo real e a partir do local desejado. Foi utilizado o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados MySQL usando uma abordagem master-slave. A interface do aplicativo foi desenvolvida utilizando a plataforma online Kodular, que é gratuita e baseada em interface. Essa plataforma permite a criação de interface simples focando em sua funcionalidade e usabilidade além de facilidade de conexão com bancos de dados MySQL. O banco de dados criado atua como slave e recebe dados de um banco master. As alterações (remoção, inserção de dados) realizadas no master são imediatamente replicadas ao slave através da forma assíncrona adotada por padrão pelo MySQL.  Apesar de a replicação assíncrona ter por característica atrasos e/ou perda de dados, os mesmos não foram registrados nos testes do banco desenvolvido. O aplicativo recupera os dados do banco de dados, também sem perda e com pequenos atrasos, mas estes decorrentes da conexão de rede. O aplicativo desenvolvido apresentou, de um modo geral, um bom desempenho, em função da replicação assíncrona que ajuda a assegurar a disponibilidade dos dados mesmo através de uma conexão de rede limitada, uma vez que trabalha de forma coesa com latência da rede e é tolerante à largura de banda.

Palavras-chave: Banco de dados climático, MySQL, Android.

Agradecimentos: A Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) pela concessão de bolsa de iniciação científica ao autor.